## Slide 1
수원역 RF성능 테스트
2022.12.06

## Slide 5
수원역 전체적인 구조 및 어플리케이션 구조
< 수원역 전체적인 구조 >
실시간 wifi RSSI 값
실시간 공통 wifi 수
걸음 수
실시간 WIFI의 분포를 확인하기 위해 공통 와이파이 수와 RSSI값을 시각화하여 실시간 테스트 진행하였습니다.

## Slide 6
수원역 실험 영역
< 대합실>
< 플랫폼 1>: 지하철 상행(2,3출구)
< 플랫폼 4>: 지하철 하행 (8,9출구)
< 플랫폼 2>: KTX 플랫폼 (4,5출구)
< 플랫폼 3>: KTX 플랫폼 (6,7출구)

## Slide 7
영역별 시뮬레이션 결과 축소율 비교
Chart: 
| 대합실 | 플랫폼 1 | 플랫폼 2 | 플랫폼 3 | 플랫폼 4
수원역 | 23 | 44 | 16 | 34 | 30
23%
44%
16%
34%
30%
시뮬레이션 성능 확인 결과 정확도는 모두 100%였으며,
평균적으로 30%대, 최대가 44%로 하나스퀘어 평균 축소율이 34%였던 것을 감안하면 높은 축소율을 보였습니다.

## Slide 8
수원역 실시간 테스트 영상
< 대합실 >
< 플랫폼 2 >
< 플랫폼 4 >
수렴까지 소요 걸음 수는 대합실은 200걸음, 플랫폼은 100걸음대로 보였으며 수렴 후에도 사용자 이동을 잘 따라오는 결과를 보였습니다.
다만 영역이 넓어 연산량을 감당하지 못해 앱이 꺼지거나 렉이 걸리는 문제가 보여 연산량을 줄이는 디버깅이 필요합니다.

## Slide 9: Flow Chart
데이터 수집 및 가공
위치 수렴
파티클 갱신
초기 위치/방향 설정
범위 내
위치확인
데이터 가공 (wifi data 취합 후)
Wifi hashmap – 좌표별 wifi 존재 여부
RSSI hashmap – 좌표별 wifi rssi 값 분포
Unique Wifi List

## Slide 10: 초기 위치 및 방향 설정
Gyro 값 기준
초기 방향 설정
Unique wifi Rssi
유사도 추출
유사도 높은 좌표
파티클 입력
위치 후보군
2개
위치 후보군
1개
위치 후보군
0개
Unique wifi rssi
차이 평균 계산
파티클 무게중심간
평균 거리 계산(3.0)
수렴
판단
수렴
수렴 실패
수렴 중

## Slide 11: 파티클 갱신
이전 좌표 기준
현재 좌표 파악
범위 밖 파티클 제거, 신규 파티클 추가
Gyro 기준
X = step * sin(θ)
Y = step * cos(θ)
이전 영역과
교집합 영역 추가
①
②
이전 angle
현재 angle
교집합 영역 차
-18 이상

## Slide 12
Getlocation -> getLocation_WF -> check_wifi_change-> vectorcompare -> moveRange2 -> first_find_ area -> estimateInitialDirAndPos (calculate_answer_position)
// 질문 사항 1. 데이터 저장은 전역변수 or 지역변수
2. 데이터 저장은 어떻게 하고 있으며 영역에 비례하나 ? 3. 파라미터로 필터링 한 이후에 수렴 판단 기준은? 우선순위로 배열한 이후에 몇 개 가져간다의 기준은 ??
4. 함수 및 클래스의 흐름 파악 && 함수의 역할 && 판단기준 분석
5. Foundpos 역할
6. Particle mother와 children의 역할